## Slide 1: Organisasi dan Arsitektur Komputer
Pertemuan 11 - Instruction Sets: Addressing Modes and Formats

## Slide 2: Addressing Mode
Immediate
Direct
Indirect
Register
Register Indirect
Displacement (Indexed)
Stack

## Slide 3: Immediate Addressing
Operand adalah bagian dari instruksi
Operand = tempat Addressing
• mis. ADD 5
—Tambahkan 5 ke akumulator
—5 adalah Operand
• Tidak ada referensi memori untuk mengambil data
• Cepat
• Jangkauan terbatas

## Slide 4: Direct Addressing
Address Field berisi alamat operand
Effective Address (EA) = Address Field (A)
mis. ADD A
  Tambahkan isi dari A ke akumulator
  Lihat di memori dengan alamat A untuk operand
Referensi memori tunggal untuk mengakses data
Tidak ada perhitungan tambahan untuk alamat yang efektif
Ruang alamat terbatas

## Slide 5: Ilustrasi

## Slide 6: Indirect Addressing #1
Sel memori menunjuk ke Address FIeld berisi Address (penunjuk ke) operand
• EA = (A)
—Lihat di A, cari Address (A) dan cari operand di sana
• mis. ADD (A)
—Tambahkan isi yang ditunjukkan oleh konten A ke akumulator

## Slide 7: Indirect Addressing #2
Ruang alamat besar
2n di mana n = panjang word (16,32,64)
Dapat bersarang, bertingkat
  Misalnya. EA = (((A)))
Banyak memori diakses untuk menemukan operan
Karena melambat

## Slide 8: Ilustrasi

## Slide 9: Register Addressing #1
Operand ditahan di register yang dinamakan oleh Address Field
EA = R
Jumlah register yang terbatas
Sedikit jumlah Address Field yang dibutuhkan
  Instruksi lebih singkat
  Instruksi lebih cepat diambil

## Slide 10: Register Addressing #2
Tidak ada akses memori
Eksekusi sangat cepat
Ruang Address sangat terbatas
Beberapa register membantu kinerja
  Membutuhkan pemrograman Assembly yang baik atau penulisan Kompiler
  Pemrograman C

## Slide 11: Ilustrasi

## Slide 12: Register Indirect Addressing
EA = (R)
Operand ada dalam sel memori yang ditunjukkan oleh isi register R
Ruang alamat besar (2n)
Satu akses memori lebih sedikit daripada pengalamatan tidak langsung

## Slide 13: Ilustrasi

## Slide 14: Displacement Addressing
EA = A + (R)
Bidang alamat menampung dua nilai
  A = nilai dasar
  R = register yang menampung perpindahan
atau sebaliknya

## Slide 15: Ilustrasi

## Slide 16: Relative Addressing
Versi lain dari Displacement Addresing
  R = Penghitung program, PC
  EA = A + (PC)
  mis. Dapatkan operan dari sel A dari lokasi saat ini yang ditunjuk oleh PC
lokalitas referensi & penggunaan cache

## Slide 17: Base-Register Addressing
• A menahan Displacement
• R memegang pointer ke Base Address
• R mungkin eksplisit atau implisit
  • mis. register segmen dalam 80x86

## Slide 18: Indexed Addressing
A = base
R = Displacement
EA = A + R
Baik untuk mengakses array
  EA = A + R
  R ++

## Slide 19: Kombinasi
Postindex
EA = (A) + (R)
Preindex
EA = (A+(R))

## Slide 20: Pentium Addressing Mode
Virtual Address atau Effective Address masuk ke dalam segmen
  Awal address plus offset memberi Address linier
  Ini akan melalui Page Translation jika Paging diaktifkan (Virtual Memory)

## Slide 21: Cont’d
—Immediate
—Register operand
—Displacement
—Base
—Base with displacement
—Scaled index with displacement
—Base with index and displacement
—Base scaled index with displacement
—Relative

## Slide 22: PowerPC Addressing Mode
Arsitektur Load / Store
—Indirect
  Instruksi termasuk Displacement 16 bit ditambahkan ke base register (mungkin register GP)
  Dapat mengganti konten base register dengan alamat baru
—Indirect Indexed
  Instruksi referensi base register dan index register (keduanya mungkin GP)
  EA adalah jumlah isi

## Slide 23: Cont’d
Branch Address
  Mutlak
  Relatif
  Indirect
• Aritmatika
  Operand di dalam register atau bagian dari instruksi
  Floating Point hanya ada di Register

## Slide 24: Instruksi Format
Tata letak bit dalam instruksi
Termasuk opcode
Termasuk operan (implisit atau eksplisit)
Biasanya lebih dari satu format instruksi dalam satu set instruksi

## Slide 25: Panjang Instruksi
• Dipengaruhi oleh dan mempengaruhi:
  Ukuran memori
  Memori organisasi
  Struktur Memori
  Kompleksitas CPU
  Kecepatan CPU kecepatan
Memilih instruksi yang kuat atau menghemat ruang

## Slide 26: Ilustrasi Format Instruksi Pentium

## Slide 27: Ilustrasi Format Instruksi PowerPC #1

## Slide 28: Ilustrasi Format Instruksi PowerPC #2