## Slide 1: Organisasi dan Arsitektur Komputer
Pertemuan 5 – Memori Internal

## Slide 2: Tipe Memori Semikonduktor
RAM
  Disebut karena semua memori semikonduktor adalah diakses secara acak
  Baca / Tulis
  Volatile
  Penyimpanan sementara
  Statis atau dinamis

## Slide 3: Cara Kerja Semikonduktor

## Slide 4: Dynamic - RAM
Bit disimpan sebagai muatan dalam kapasitor
Perlu penyegaran bahkan saat dihidupkan
Konstruksi lebih sederhana
Lebih murah
Lebih lambat
—Tingkat muatan menentukan nilai

## Slide 5: Struktur Dynamic RAM
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

## Slide 6: Cara Kerja DRAM
Baris alamat aktif ketika bit dibaca atau ditulis
  Saklar transistor tertutup (arus mengalir)
Menulis
  Tegangan ke garis bit
  Tinggi untuk 1 rendah untuk 0
  Lalu garis alamat sinyal
  Transfer dibebankan ke kapasitor

## Slide 7: Cont'd
Baca
  Baris alamat dipilih ketika transistor menyala
  Mengisi daya dari kapasitor yang diumpankan melalui jalur bit ke penguat indera
Bandingkan dengan nilai referensi untuk menentukan 0 atau 1
  Muatan kapasitor harus dikembalikan

## Slide 8: RAM Statis
Bit disimpan sebagai sakelar hidup / mati
Tidak perlu menyegarkan saat dinyalakan
Konstruksi lebih kompleks
Lebih mahal
Lebih cepat
Cache
Digital
—Menggunakan rangkaian flip-flop

## Slide 9: Struktur RAM Statis
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.

## Slide 10: Cara Kerja RAM Statis
Pengaturan transistor memberikan keadaan logika yang stabil
• State 1
—C1 tinggi, C2 rendah
—T1 T4 mati, T2 T3 aktif
• State 0
—C2 tinggi, C1 rendah
—T2 T3 mati, T1 T4 aktif

## Slide 11: Perbandingan
• Keduanya Volatile
• Dynamic
—Sederhana untuk membangun, lebih kecil
—Tidak mahal
—Perlu menyegarkan
• Static
—Lebih cepat
—Cache

## Slide 12: Read Only Memory
Penyimpanan permanen
—Non Volatile
Pemrograman Mikro
Subrutin Pustaka
Program sistem (BIOS)
Tabel fungsi

## Slide 13: Tipe ROM
Ditulis selama pembuatan chip
  Sangat mahal untuk keperluan kecil
Dapat diprogram (satu kali)
  PROM
Dapat dihapus
  Erasable Programmable (EPROM)
    Dihapus oleh UV
  Electrically Erasable (EEPROM)
    Butuh waktu lebih lama untuk menulis daripada membaca
  Flash memory
    Hapus seluruh memori secara elektrik

## Slide 14: Ilustrasi

## Slide 15: Refreshing
Segarkan sirkuit yang termasuk dalam chip
Nonaktifkan chip
Hitung melalui baris
Baca & Tulis kembali
Membutuhkan waktu
Memperlambat kinerja komputer

## Slide 16: Error Correction
Hard Failure
  Kerusakan permanen
Soft Error
  Acak, tidak merusak
  Tidak ada kerusakan permanen pada memori
  Terdeteksi menggunakan kode koreksi kesalahan Hamming

## Slide 17: Ilustrasi

## Slide 18: Fungsi Error Correcting Code
ECC Memory adalah jenis penyimpanan data komputer yang dapat mendeteksi dan memperbaiki jenis korupsi data internal yang paling umum

## Slide 19: DRAM Lanjutan
Enhanced DRAM
  Berisi SRAM kecil
  SRAM memegang pembacaan baris terakhir
Cache DRAM
  Komponen SRAM yang lebih besar
  Menggunakan cache atau buffer serial

## Slide 20: Synchronous DRAM
Akses disinkronkan dengan jam eksternal
Alamat disajikan ke RAM
Karena SDRAM memindahkan data dalam waktu dengan jam sistem, CPU tahu kapan data akan siap
CPU tidak harus menunggu, ia dapat melakukan sesuatu yang lain

## Slide 21: RAMBUS
Diadopsi oleh Intel untuk Pentium & Itanium
Pesaing utama untuk SDRAM
Paket vertikal - semua pin di satu sisi
Bus alamat hingga 320 chip RDRAM pada 1,6Gbps
Protokol blok asinkron

## Slide 22: DDR - SDRAM
SDRAM hanya dapat mengirim data satu kali per jam
SDRAM kecepatan data ganda dapat mengirim data dua kali per siklus clock

## Slide 23: Generasi DDR
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA-NC.

## Slide 24: Perbandingan Generasi

## Slide 25: Ilustrasi

## Slide 26: Cache DRAM
Mitsubishi
Mengintegrasikan cache SRAM kecil (16 kb) ke dalam chip DRAM generik
Digunakan sebagai cache sebenarnya
  64 garis bit
  Efektif untuk akses acak biasa
Untuk mendukung akses serial blok data

## Slide 27: Pengujian Memory
RAM yang dipakai sebaiknya diuji demi menghindari RAM yang cacat
  MemTest
  Perangkat lunak pengujian memori untuk menguji RAM di komputer untuk mencari kesalahan menggunakan serangkaian algoritma dan pola pengujian yang komprehensif

## Slide 28: Mengapa harus diuji?
RAM yang tidak dapat diandalkan dapat menyebabkan banyak masalah. Data rusak, macet, dan perilaku yang tidak dapat dijelaskan.
RAM yang buruk adalah salah satu masalah komputer yang paling membuat frustrasi karena gejalanya seringkali acak dan sulit dijabarkan.