## Slide 1
Arsitektur dan Organisasi Komputer
Pertemuan 06 - Eksternal Memory

## Slide 2
Tipe Eks Memory
Disk Magnetik
  RAID
    Dapat dihapus
Optik
  CD ROM
    CD-Recordable (CD-R)
    CD-R / W
  DVD
Pita Magnetik

## Slide 3
Disk Magnetik
Media disk dilapisi dengan material magnet
  Bahan yang digunakan adalah aluminium
  Diganti dengan kaca
    Improvisasi kemulusan permukaan
    Pengurangan cacat permukaan
    Mengurangi kesalahan baca / tulis

## Slide 4
Disket

## Slide 5
Mekanisme Baca Tulis
Perekaman & pengambilan melalui koil konduktif yang disebut Head
Bisa terdapat 1 Head atau Lebih
Selama proses baca/tulis hanya platter yang berputar

## Slide 6
Proses Write
Arus melalui koil menghasilkan medan magnet
Detik Pulse dikirim ke Head
Pola magnetik direkam pada permukaan di disk

## Slide 7
Proses Read
Tradisional
  Medan magnet yang bergerak relatif terhadap kumparan
  Coil sama untuk membaca dan menulis
Baca (kontemporer)
  Head baca terpisah, dekat dengan Head tulis
  Terdapat Sensor Magneto Resistive (MR)
  Untuk penyimpanan dengan kepadatan tinggi

## Slide 8
Ilustrasi Head

## Slide 9
Proses Tulis

## Slide 10
Alokasi Data Disk

## Slide 11
Pembagian Sektor

## Slide 12
Mencari Sektor
Harus dapat mengidentifikasi mulai trek dan sektor
Disk Format
—Informasi tambahan tidak tersedia untuk pengguna
—Memerlukan trek dan sektor

## Slide 13
Karakteristik
Tetap (jarang) atau Bergerak
Bisa digerakkan atau tetap
Satu atau dua sisi (biasanya)
Piring tunggal atau ganda

## Slide 14
Mekanisme Head
Head Tetap
  Per trek tedapat Head Baca Tulis
  Head terpasang di satu lengan khusus
Head Bergerak
  Satu Head Baca dan Head Tulis per sisi
  Ditempatkan pada lengan yang bisa digerakkan

## Slide 15
Multi Platter

## Slide 16
Floppy Disk / Disket
8 ", 5,25", 3,5 "
Kapasitas kecil
  Sampai dengan 1,44Mbyte (2,88M tidak pernah populer)
Lambat
Universal
Murah
Usang?

## Slide 17
RAID
Redundant Array of Independent Disks
Redundant Array of Inexpensive Disks
Terdapat 6 Level
Bukan hierarki
Set disk fisik dipandang sebagai tunggal drive logis oleh O/S
Data didistribusikan di seluruh drive fisik
Dapat menggunakan kapasitas yang berlebihan untuk menyimpan

## Slide 18
Cont’d

## Slide 19
Raid Level 0
Tidak ada redundansi
Data dipecah di semua disk
Menggunakan Round Robin
Kecepatan akses data tidak mungkin sama
  Pencari data secara paralel

## Slide 20
Cont’d

## Slide 21
Raid 1
Disk Tercermin (Mirrored Disk)
Data terpisah di seluruh disk
2 salinan terdapat pada disk terpisah
Baca dari keduanya
Menulis untuk keduanya
Pemulihan sederhana
  Tukar disk yang rusak & mirror ulang
  Tidak ada waktu istirahat
Mahal

## Slide 22
Cont’d

## Slide 23
RAID 2
Disk disinkronkan
Stripe Data sangat kecil
  berup byte/word
Koreksi kesalahan dihitung secara keseluruhan bit yang sesuai pada disk
Beberapa paritas disk menyimpan kode Hamming

## Slide 24
Cont’d

## Slide 25
RAID 3
Mirip dengan RAID 2
Hanya satu disk yang redundan, bagaimanapun caranya besar array
Bit paritas sederhana untuk setiap set bit yang sesuai
Data pada drive yang gagal dapat direkonstruksi dari data yang bertahan dan info paritas
Tingkat transfer sangat tinggi

## Slide 26
Cont’d

## Slide 27
RAID 4
Setiap disk beroperasi secara independen
Bagus untuk tingkat permintaan I / O tinggi
Stripe data besar
Paritas sedikit demi sedikit dihitung melintasi garis-garis pada setiap disk
Paritas disimpan pada disk paritas

## Slide 28
Cont’d

## Slide 29
RAID 5
Seperti RAID 4
Paritas Stripe di semua disk
Alokasi round robin untuk strip paritas
Menghindari bottleneck RAID 4 pada disk paritas
Biasa digunakan di server jaringan

## Slide 30
Cont’d

## Slide 31
RAID 6
Dua data paritas
Disimpan dalam blok terpisah di berbeda disk
Kebutuhan pengguna N disk membutuhkan N + 2
Ketersediaan data yang tinggi

## Slide 32
Cont’d

## Slide 33
Optikal
Awalnya untuk audio
650Mbytes memberikan lebih dari 70 menit audio
Polycarbonate dilapisi dengan mantel yang sangat reflektif, biasanya aluminium
Data disimpan sebagai lubang
Baca dengan memantulkan laser

## Slide 34
Cont’d